采购品目名称:放射性粒子植入专用穿刺针

功能要求:

1.有国家注册证号的放射性粒子植入专用针。

2.针筒为齐头圆形，穿刺不偏移。

3.针座末端做了内倒角处理，形成微型喇叭口，光滑一体化，方便粒子弹通过，不卡阻。

采购品目名称:一次性使用半自动活检针(配同轴针)

功能要求:

1.产品为10mm、20mm双档位，并配置安全锁避免误触发。

2.不需要活检枪，直接取材。

3.针尖配螺纹，超声下显影更清晰。

4.配同轴针，一次穿刺多次取材，减少针道种植，可注射止血药

物